## Slide 1
TÜBİTAK Ar-Ge Projesi: Akıllı Tristör Modülü
Kapasitif Yükler İçin Gelişmiş Koruma Fonksiyonlarıyla Donatılmış Yeni Nesil Akıllı Tristör Modülü Geliştirilmesi
Firma: Elektrolojik Enerji Teknolojileri Ltd.
Proje No: 3250382
Sunum Tarihi: Temmuz 2025

## Slide 2
Elektrolojik Enerji Teknolojileri Ltd.
Kuruluş Tarihi: 27.10.2005
Elektrolojik, otomasyon ve enerji yönetimi alanında yenilikçi donanım ve yazılım çözümler sunar. Tristör modülleri, ölçme-kontrol sistemleri, yardımcı güç kaynakları ve endüstriyel LED aydınlatma ürünleriyle sanayi tesislerinin verimliliğini artırır.

## Slide 3
Çağrıya Uygunluk
Projemiz, endüstriyel otomasyon ve Endüstri 4.0 dönüşümü kapsamında yerli ve milli teknoloji geliştirme hedeflerine tam uyum sağlamaktadır. Önerilen akıllı tristör modülü:
1507 Programı’nın amacı, KOBİ'lerin Ar-Ge yapma yetkinliklerini artırmak ve ticarileşebilir ürün geliştirmelerini sağlamaktır.
Projemiz, kapasitif yüklerin yönetimi gibi endüstride karşılaşılan temel bir probleme çözüm sunmaktadır. Bu alan, enerji tüketiminin ve güç kalitesinin yönetimi açısından kritik öneme sahiptir.
Geliştirdiğimiz ürün, aşırı akım, aşırı gerilim, THD, sıcaklık gibi parametrelere karşı akıllı koruma sağlayarak sistem güvenliğini artırmakta ve tristör arızalarını %80-90 azaltmayı hedeflemektedir. Bu, hem enerji verimliliği sağlamakta hem de ithalatı azaltıcı etkisiyle stratejik fayda sunmaktadır
•Geliştirdiğimiz ürün, yüksek teknoloji içeriği ve yerli mühendislik katkısıyla dışa bağımlılığı azaltacak şekilde özgün olarak tasarlanmıştır.

## Slide 4
Projenin Genel Amacı
Mevcut Tristör Modüllerinin Yetersizliklerini Giderme
Sanayi tesislerindeki kapasitif yüklerin anahtarlanmasında kullanılan mevcut tristörlü modüllerin eksikliklerini ortadan kaldırmak.
Çağdaş İhtiyaçlara Cevap Veren Yerli Çözüm
Gelişmiş koruma fonksiyonları(akım, gerilim, THD ve sıcaklık), uzaktan izleme, olay kaydı, modüler yapı ve IoT entegrasyonu gibi modern gereksinimleri karşılayan tamamen yerli üretim bir çözüm sunmak.
Enerji Verimliliği ve Dijitalleşme
Enerji verimliliğini artıracak, arıza oranlarını düşürecek ve kompanzasyon sistemlerinde dijitalleşmenin önünü açacak yeni nesil bir akıllı tristör modülü geliştirmek.

## Slide 5
Proje ile Çözülmesi Amaçlanan Problem
Mevcut Sistemlerin Eksiklikleri
Ani akım ve gerilim darbelerine karşı yetersiz koruma
Sıcaklığın sadece genel sensörle izlenmesi
THD ölçüm ve kontrolünün olmaması
Kapasitör sığasının izlenmemesi
Arıza logu ve olay kaydının bulunmaması
SCADA, IoT ve Endüstri 4.0 entegrasyon eksikliği
Monoblok yapılar nedeniyle bakım zorluğu
Test edilebilirlik ve güncellenebilirlik eksikliği
Bu eksiklikler, sistem duruşlarına, kompanzasyon başarısızlıklarına ve cihaz ömürlerinin kısalmasına neden olmaktadır.

## Slide 6
Projenin Çıktısı
Çok Katmanlı Koruma
Aşırı akım, RMS gerilim, dV/dt, THD oranı ve sıcaklık değişimleri sürekli izlenerek koruma tetiklemeleri yapılır.
Gelişmiş Sıcaklık İzleme
Her tristör ayrı sıcaklık sensörü ile izlenerek lokal aşırı ısınmalar önceden tespit edilir.
IoT ve Uzaktan İzleme
Mobil ve masaüstü arayüzlerle CANBus üzerinden parametreler izlenebilir, geçmiş veriler görüntülenebilir.

## Slide 7
Projenin Yenilikçi Yönleri
Özellik
Mevcut Sistemler
Geliştirilecek Sistem
Aşırı akım/gerilim koruma
Yok / sınırlı
Gelişmiş, çok noktalı
THD ölçümü
Yok
Dahili ölçüm + analiz
Sıcaklık izleme
Tek sensör
Tristör başına sensör
Kapasite kaybı tespiti
Yok
Zaman-temelli izleme
Olay loglama
Yok
Hafızada saklama + aktarım
SCADA/Endüstri 4.0 uyumu
Uyumlu değil
Uyumlu yapı + veri akışı

## Slide 8
Yapılacak Ar-Ge Çalışmaları
Devre Tasarımı ve Prototipleme
Modüler donanım mimarisi için tetikleme, güç izleme, haberleşme, koruma ve kontrol kartlarının tasarımı ve prototiplenmesi.
Firmware ve Yazılım Geliştirme
Gerçek zamanlı görev zamanlayıcılarla (RTOS benzeri yapı) yazılmış firmware, haberleşme protokolü, cihaz adresleme, olay hafızası ve konfigürasyon yapılandırması.
Test ve Validasyon
Laboratuvar ve saha testleri ile sistemin farklı yük koşullarında performans ve güvenilirlik testleri, THS-8 seviyesine ulaşma hedefi.

## Slide 9
Ar-Ge Çalışmalarında Kullanılacak Yöntemler, Çözüm Yaklaşımları
Teknik Blok Yapı
Giriş birimi: Röle tetikleme kontrolü, sinyal izolasyonu
Tetikleme birimi: Optokuplör + gate driver + tristör sürücü devresi
Koruma birimi: Hall effect akım sensörü, gerilim bölücü, sıcaklık sensörü girişleri
İzleme birimi: Puya mikrodenetleyici, ADC okuma, parametre işleme
Haberleşme birimi: CAN transceiver, MQTT over TCP/IP (IoT)
Ekran birimi: OLED kontrolcüsü (I2C), kullanıcı butonları

## Slide 10
THYRICON SMART -Teknik Diyagram

## Slide 11
Üzerinde Çalışılacak Olan Teknik/Teknolojik Problemler
Koruma Algoritmaları Optimizasyonu
Aşırı akım, gerilim dalgalanmaları ve THD değişimlerini gerçek zamanlı izleyerek doğru koruma kararları verecek algoritmaların geliştirilmesi.
Kapasitör Sığası İzleme Metodolojisi
Kapasitör boşalma sürelerinden ve yük karakteristiklerinden faydalanarak kapasite kaybını hassas şekilde tespit edecek yöntemlerin geliştirilmesi.
Modüler Yapı Entegrasyonu
Farklı modüllerin birbiriyle uyumlu çalışmasını sağlayacak haberleşme protokollerinin ve veri akış mimarisinin oluşturulması.

## Slide 12
Firmanın Ar-Ge Çalışmalarına Katkısı ve Ticarileşme Stratejisi
Firmanın Katkısı
Mevcut tristör teknolojisi bilgi birikimi
Elektronik tasarım ve üretim altyapısı
Endüstriyel müşteri ağı ve uygulama deneyimi
Yazılım geliştirme ekibi ve IoT platformu
Ticarileşme Stratejisi
3 farklı sanayi tesisinde pilot uygulama
Lisanslama ve marka tescili
Üretim altyapısının kurulması
Distribütör kanalının oluşturulması
Yurtdışı pazarlara açılım (Orta Doğu, Kuzey Afrika)

## Slide 13
İthalatın Azaltılması ve İhracat Potansiyeli
İthal İkamesi
Akıllı tristör modülümüz, yüksek maliyetli yurt dışı çözümlerin yerine geçerek stratejik bağımsızlığımızı artıracak ve yerli üretimi teşvik ederek ülke ekonomisine doğrudan katkı sağlayacaktır.
Küresel Pazarlar
Üstün performansı ve enerji verimliliği sayesinde ürünümüz, başta Orta Doğu ve Kuzey Afrika olmak üzere uluslararası pazarlarda önemli bir ihracat potansiyeline sahiptir. Yeni iş birlikleri ve gelir akışları yaratacaktır.

## Slide 14
Proje Çıktısının Oluşturacağı Katma Değer ve Verimlilik Artışı
Ekonomik Katkı
Yerli üretimle yüksek maliyetli ithal çözümlere olan bağımlılığı azaltarak ülke ekonomisine doğrudan döviz tasarrufu sağlayacaktır.
Operasyonel Verimlilik
Akıllı yönetim özellikleriyle enerji tüketimini optimize ederek işletmelerin elektrik maliyetlerini önemli ölçüde düşürecek ve operasyonel verimliliği artıracaktır.
Teknolojik Gelişim
Entegre sensörler, IoT bağlantısı ve yapay zeka destekli algoritmalar sayesinde enerji yönetimi alanında yeni bir standart belirleyecek, teknolojik yeniliği teşvik edecektir.
Çevresel Sürdürülebilirlik
Enerji israfını minimize ederek karbon ayak izini düşürmeye yardımcı olacak, daha sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlayacaktır.

## Slide 15
Projenin Ekonomik Öngörüleri
Yüksek Döviz Tasarrufu
Akıllı tristör modülü, yüksek maliyetli ithal ürünlerin yerini alarak ülke ekonomisine doğrudan döviz tasarrufu sağlayacaktır.
Operasyonel Maliyet Azalması
Enerji verimliliğiyle işletmelerin elektrik giderlerini optimize ederek operasyonel maliyetleri önemli ölçüde düşürecektir.
Küresel İhracat Hacmi
Üstün performansı sayesinde Orta Doğu ve Kuzey Afrika başta olmak üzere uluslararası pazarlara açılıp ihracat gelirlerini artıracaktır.
Ulusal Katma Değer
Yerli üretim ve teknolojik yenilikle, enerji yönetimi alanında Türkiye'nin Ar-Ge yetkinliğini güçlendirerek katma değer yaratacaktır.

## Slide 16
Proje Çıktısının Yurt İçi / Yurt Dışı Benzerlerine Göre Karşılaştırılması
Yurtiçi Örnekler:
Bazı yerli üreticiler sadece tristör tetikleme modülü sunmakta, koruma ve izleme fonksiyonları sınırlı ya da hiç bulunmamaktadır.
Genellikle monoblok yapıdadır, modülerlik, olay kaydı ve mobil erişim sunulmaz.
Yurtdışı Örnekler:
EPCOS TSM-LC-S (Almanya menşeli): Otomatik kademe anahtarlama için kullanılan ve piyasada sık tercih edilen bir modüldür. Temel koruma ve kapasite takibi sunar, ancak detaylı olay kaydı, THD izleme, modülerlik, mobil kontrol ve yazılım güncellemesi gibi özelliklere sahip değildir.
Özellik
Geliştirilecek Ürün
EPCOS TSM-LC-S
Yerli Rakipler (Genel)
Aşırı akım koruması
✅ Var
⚠️ Temel seviye
❌ Yok / sınırlı
Gerilim ve THD izleme
✅ Var
❌ Yok
❌ Yok
Her tristöre özel sıcaklık takibi
✅ Var
✅ Var (genel)
⚠️ Tek sensör
Kapasitör sığa takibi
✅ Var
✅ Var
❌ Yok
Olay kaydı / geçmiş izleme
✅ Var
❌ Yok
❌ Yok
Uzaktan izleme (Mobil/SCADA)
✅ CANBus + IoT
⚠️ BR7000 ile sınırlı
❌ Yok
Yazılım güncellenebilirlik
✅ Var
❌ Yok
❌ Yok
OLED ekran ile yerel izleme
✅ Var
✅ Var
❌ Yok
Donanım modülerliği
✅ Var
❌ Monoblok
❌ Monoblok
Endüstri 4.0 / SCADA uyumu
✅ Tam uyumlu
⚠️ Sınırlı
❌ Yok
Yerli üretim
✅ Tamamen yerli
❌ Yurt dışı ithal
✅ Yerli

## Slide 17
Proje Çıktısının Yerli/Yabancı Rakiplerine Göre Ticarileşmesini Sağlayabilecek Üstünlükleri
Proje çıktısı, yalnızca teknik olarak değil; üretim maliyeti, entegrasyon kolaylığı, bakım süresi, satış sonrası hizmetler ve yerlilik oranı gibi faktörlerle de mevcut rakiplerinden ticari olarak üstün konuma sahiptir.
Yüksek Teknik Yetkinlik + Yerli Üretim
Yurtdışı muadillerine göre daha gelişmiş koruma ve izleme özelliklerini tamamen yerli Ar-Ge ve üretim altyapısıyla sunar.
Maliyet / Performans Avantajı
Daha fazla işlevselliğe rağmen daha düşük üretim maliyetiyle rakiplerine göre ekonomik üstünlük sağlar.
Geniş Sistem Uyumluluğu ve Entegrasyon Kolaylığı
SCADA, IoT ve farklı marka röle sistemleriyle sorunsuz çalışarak entegrasyon esnekliği sunar.
Satış Sonrası Destek ve Yazılım Güncellenebilirliği
Yerli üretici desteğiyle hızlı teknik servis imkânı ve firmware güncellemeleriyle ürün yaşam döngüsünün uzatılması sağlanır.
Pazar Boşluğunu Doldurma Potansiyeli
Türkiye’de teknik düzeyi bu seviyede olan akıllı tristör modülü üreten firma azlığı nedeniyle güçlü ticari konumlanma imkânı vardır.
Yüksek Yerli Katkı Oranı ve İhale Uygunluğu
Yerli üretim sayesinde kamu projeleri ve desteklerde öncelik kazanılabilir, dışa bağımlılık azaltılır.

## Slide 18
Ulusal Kazanımlar ve Yaygın Etki
1. Dışa Bağımlılığın Azaltılması
Yerli üretimle, kritik enerji elektroniği bileşenlerinde yurt dışına olan bağımlılık azaltılarak döviz çıkışı engellenecektir.
2. Yerli Katma Değerli Ürün Geliştirme
Tasarımı, yazılımı ve üretimi yerli mühendisler tarafından yapılan bu ürün, yüksek teknoloji içeren katma değeri yüksek bir çıktı olacaktır.
3. Enerji Verimliliği ve Güç Kalitesinde Artış
Gelişmiş koruma ve izleme fonksiyonları sayesinde kompanzasyon sistemlerinin kararlılığı artacak, enerji kalitesindeki kayıplar azalacaktır.
4. Endüstri 4.0 Uyumlu Yerli Çözüm
IoT ve SCADA entegrasyonu ile dijital dönüşüme katkı sağlayacak yerli ve akıllı bir ürün altyapısı sağlanacaktır.
5. KOBİ ve Sanayi Tesislerinde Yaygın Kullanım
Kompanzasyon panosu üreticileri, enerji yönetimi sağlayıcıları ve OSB’lerde yaygın şekilde kullanılabilecek, sanayide verimliliği artıracaktır.
6. Teknoloji Transferi ve İstihdama Katkı
Ürünün ticarileşmesiyle birlikte elektronik üretim, test ve yazılım geliştirme alanlarında yeni istihdam olanakları oluşacaktır.
7. Kamu ve Kritik Altyapılarda Uygulanabilirlik
Enerji yönetiminin önemli olduğu kamu kurumları, OSB'ler ve savunma sanayi gibi alanlarda güvenilir ve yerli bir çözüm sunulabilecektir.

## Slide 19
Bütçe Gerekçesi
Talep edilen bütçe, geliştirilmesi planlanan ürünün yüksek teknolojili, çok katmanlı donanım yapısı ve yazılım bileşenleri dikkate alınarak hazırlanmıştır.
No
Gider Kalemi
Açıklama
1
Donanım Tasarımı ve Prototipleme
Kart tasarımı, PCB üretimi ve donanım montajı giderleri
2
Firmware ve Yazılım Geliştirme
Koruma algoritmaları ve haberleşme protokolleri için yazılım geliştirme için mühendislik ihtiyacı.
3
Test ve Validasyon
Laboratuvar ve saha testleri için ekipman ve geçici kurulum maliyetleri
4
Haberleşme ve IoT Entegrasyonu
CANBus, mobil uygulama ve uzaktan izleme altyapısı için donanım ve yazılım desteği.
5
Endüstriyel Kalite ve Dayanıklılık
Yüksek kalite bileşenler ve güvenilir sahada kullanım için yapısal malzeme Ku
6
Çoklu Prototip ve Geliştirme Döngüsü
İteratif geliştirme sürecinde oluşacak revizyon ve tekrar üretim giderleri

## Slide 20
Proje Ekibi ve İletişim
Bu projenin başarısı, aşağıdaki deneyimli ve yetenekli ekibimizin özverili çalışmalarıyla mümkün olacaktır:
Metin KIYAN - ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ mkiyan@elektrolojik.com.t
Mehmet TURGUT- ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ mturgut@elektrolojik.com.tr
Dursun Samed ARSLAN - ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ sarslan@elektrolojik.com.tr
Kayra EMİROĞLU- ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ kemiroglu@elektrolojik.com.tr
TÜBİTAK desteğiniz ve ilgileriniz için teşekkür ederiz. Projemiz hakkında daha fazla bilgi almak veya işbirliği fırsatlarını görüşmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
İletişim: [E-posta Adresi] | [Telefon Numarası]

## Slide 21
Karşılaştırmalı Avantajlar: Akıllı Tristör Modülü
Akıllı Yönetim
Yapay zeka ve IoT entegrasyonuyla gerçek zamanlı enerji optimizasyonu sunar.
Üstün Verimlilik
Geleneksel modüllere kıyasla %20'ye varan enerji tasarrufu sağlar.
Yüksek Güvenilirlik
Entegre sensörler, arıza riskini minimize eder ve kullanım ömrünü uzatır.
Kolay Entegrasyon
Modüler tasarımı sayesinde mevcut sistemlere sorunsuz uyum sağlar.